## Slide 1: SuperKEKB 国内レビュー
2017.09.08
入射部G

## Slide 2
SuperKEKBでの入射ビーム
 | KEKB obtained (e+ / e-) | SuperKEKB required (e+ / e-)
Beam energy | 3.5 GeV / 8.0 GeV | 4.0 GeV / 7.0 GeV
Bunch charge | e-  e+ / e- 10  1.0 nC / 1.0 nC | e-  e+ / e- 10  4.0 nC / 4.0 nC
Beam emittance (ge)[1s] | 2100 mm / 300 mm | 6 mm / 20 mm
SuperKEKBにおける
入射ビームパラメーター
RF電子銃 4 nC 10 mm-mrad
ビーム伝搬 + 10mm-mrad エミッタンス増加が許容
DAW RF電子銃による試験 (地震後) (Nd laser system => Yb-fiber & Nd:YAG)
Quasi –travelling side couple RF-Gun (Yb-fiber and Nd/Yb solid laser system)
A
B
1
C
2
3
4
5
J-ARC
30ps
10ps
Cut Disk Structure RF-Gun

## Slide 3: SバンドRF電子銃による 5 nC 生成
空間電荷が主 => 15-25 ps のパルス幅が必要
長期の安定運転
  比較的低いRF電界 : < 100MV/m
集束力が必要
  RF電子銃からのビームをソレノイド集束でエミッタンス補償するは条件が難しい
  RF電界による集束力を用いる.
Total
Space charge
RF
軸上結合空洞 : 例 BNLタイプ
軸外結合空洞 : Disk and washer / Side couple 等

## Slide 4: エネルギー分散
Gaussian
Square
5nC
10nC
15nC
20nC
20nC
15nC
10nC
5nC
5nC electron
15nC
Primary beam for positron production
t
t
要求値
(0.1 %)
Longitudinal wakefield と RF の位相の最適値からのエネルギー分散

## Slide 5: S-band RF-Gun の開発
空洞 : 電界による集束力を利用したRF電子銃
  Disk And Washer (DAW) => 3-2
  Quasi Traveling Wave Side Couple => A-1 0度ライン
  Cut Disk Structure => A-1 90度ライン
  =>垂直レーザー入射による水平エミッタンスの低減
カソード : 長期安定性
  長寿命で中間の量子効率 (QE=10-4～10-3 @266nm)
  固体カソード(薄膜でない) => 金属間化合物が有力
  => 当初 LaB6 を採用したが短寿命 => IrCe が非常に長寿命かつ QE>10-4 @266nm
レーザー : 長期運転かつ、Phase-IIIでは時間構造の制御
  フロントエンドには Ybファイバーレーザーを使用
  LD励起の固体レーザー増幅器
    Phase-II 用 Nd:YAG 増幅器 => A-1 地上レーザー
    Phase-III用 Yb:YAG Thin Disk 増幅器 => A-1 地下レーザー => 時間構造の制御 => エネルギー分散の低減

## Slide 6: 電子入射系

## Slide 7
Thermionic DC gun
QTW RF gun
SHB1
SHB2
prebuncher
buncher
Acc.tube
Acc.tube
Energy slope
30 MeV
15～25 psec
Chicane
Bunch compression
10 psec
triplet
2 nC (Phase-II)
4 nC (Phase-III)
陽電子生成用 10 nC
入射部
70 MeV
CDS RF gun
地上レーザーハット
(Yb:Fiber + Nd:YAG)
地下レーザーハット
(Yb:YAG)
レーザー
垂直入射
パルスマグネット
に変更(2017.10～)

## Slide 8
0 度ライン QTW RF gun
90 度ライン CDS RF gun
※CDSはカソード交換時のトラブルにより、QTWへの置き換えの可能性有
Thermionic gun
Primary RF gun
New secondary RF gun
IrCe Cathode

## Slide 9
GR_A1 (QTW RF-Gun)
レーザーは地下の Yb:YAG ディスクレーザー
GU_AT (Thermal Electron Gun)
Current(blue)：2016/06/10 02:01、GR_A1 KEKB HER e- injection
Ref(green)：2016/05/21 03:26、GU_AT KEKB HER e- injection
Current(blue)：2016/05/30 16:43、GU_AT KEKB HER e- injection
Ref(green)：2016/05/21 03:26、GU_AT KEKB HER e- injection
GR_A1 KEKB HER e- injection
GU_AT KEKB HER e- injection
SuperKEKB HER (electron) Phase-I injection at 2016/6

## Slide 10
0 度ライン QTW RF gun (レーザー斜め入射)
90 度ライン CDS RF gun
(レーザー垂直入射)
18.9 psec (FWHM 10 shots)
11.68 ps (FWHM 10 shots)
２バンチ運転
２バンチ運転
レーザー : 地上の Yb:Fiber + Nd:YAG 増幅器
春の運転

## Slide 11: 春の運転状況
・運転期間：17/04/14 ～ 17/04/27
・SP_A1_G 最大電荷量： 2.14nC(Nd再生増幅器使用時 25ps) / 1.7 nC (Nd増幅器 17ps)
・運転期間：17/05/06 ～ 17/05/15
・SP_A1_0 最大電荷量：0.58nC
0度ライン QTW
90度ライン CDS
1.57 +/-0.032 nC

## Slide 12
 |  | x | error | y | error
Q scan | A1_C2_0 | 22.96 | 0.88 | 11.38 | 7.88
 | A1_M | 22.25 | 0.426 | 59.35 | 26.53
 | A4_4(OFF chicane) | 45.64 | 10.17 | 111.9 | 21.22
 | A4_4(ON chicane) | 47.67 | 52.9 | 73.64 | 86.54
 | R0_D3 | 43.17 | 2.42 | 101.67 | 50.69
Wire scanner | B sector | 1.69 | 66.1 | 59.61 | 24.72
 | C sector | 67.7 | 789.2 | 104.5 | 85.4
エミッタンス測定結果まとめ
A1_C2_0 Q scan
@ 1.25 nC
Q scan法エミッタンス測定結果
Horizontal
Vertical

## Slide 13: 電荷量とエミッタンス
 | Charge (nC) | Emittance H/V (mm・mrad)
Phase-II Design | 2 | 150 (LINAC end)
Phase-III Design | 4 | 20 / 20 (LINAC end)
QTW + Yb:YAG | 5.6(50ps?) | 28.3 / 26.4 (1.8 nC, 30ps)
QTW + Nd:YAG | 2.2(25ps), 1.6(17ps) | 23 / 11 (1 nC)
CDS + Nd:YAG | 0.6 (17ps) | 22 / 12 (0.5nC)
電荷量、エミッタンス共に、カソード上での不均一性が制限している
レーザーのプロファイルとカソードのQEの均一性の改善が重要
またエミッタンスに関しては、測定方法の検討が必要
（Qスキャンでは最小のビームサイズの測定が課題）

## Slide 14: RF電子銃空洞

## Slide 15
Field
Focussing field
Accelerating field
Focussing field
Field
Given force
Given force
Focussing field
Focussing
field
=> 集束力
Pill-box cavity
Annular coupled cavity with nose
Accelerating field
Accelerating field
Beam
Beam
Accelerating field
Accelerating field
Accelerating field

## Slide 16
Normal side couple structure
Quasi traveling wave sidecouple structure
Design of a quasi traveling wave side couple RF gun
Quasi traveling wave side couple has stronger focusing and accelerated gradient than DAW.
Long drift space is problem.

## Slide 17
RF-Gun comparison
DAW-type RF gun (90 MV/m, 5 mm-mrad, 3.2 MeV)
BNL-type RF gun (120 MV/m, 11.0 mm-mrad, 5.5 MeV)
Quasi traveling wave side couple RF gun (100 MV/m, 6mm-mrad, 13.5 MeV)
BNL (3.8 mm)
QTW (0.2 mm)
DAW (1.7 mm)
Beam Size
Cut disk structure
Notes: で実際にどの程度，ビームが改善されているかをDAW型や一般的なRF gunにつかわれるBNL型と比較してみました．

## Slide 18
coupling cavities
accelerating cavity
cathode
Quasi traveling wave side couple RF gun
beam
90 deg hybrid
RF
No reflection to klystron
Notes: This is whole cavity shape. It is little bit complicated shape.
RF fed by using 90deg hybrid in to two ports.

## Slide 19
90度ライン 垂直入射用の RF電子銃
Cut Disk Structure
(CDS)

## Slide 20: RF電子銃空洞からの反射
QTWは水温を 60℃にして運転中
VSWR のインターロックを 1.6 に上げて運転中 カソードの熱コンタクトの改善(現在カソード交換中) 将来的に RF空洞の改良
0度ライン QTWからの反射
90度ライン CDSからの反射
クライストロンへの反射

## Slide 21: IrCe カソード

## Slide 22: カソード : 金属間化合物 (LaB6 or Ir5Ce )
十分な QE (10-4)
大気中でも安定
加熱またはレーザー クリーニングによる回復
SuperKEKB 5 nC
長期運転に最適
Chart: Lifetime (hour)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
IrCe | 4.5973e-05 | 5.031e-05 | 5.1572e-05 | 5.1493e-05 | 4.7787e-05 | 5.1414e-05 | 4.8023e-05 | 4.7629e-05 | 4.621e-05 | 4.0615e-05 | 4.0925e-05 | 3.911e-05 | 3.8605e-05 | 3.9795e-05 | 3.7437e-05 | 3.6742e-05 | 4.3358e-05 | 4.4764e-05 | 4.403e-05 | 3.9224e-05 | 4.2479e-05 | 4.096e-05 | 4.296e-05 | 4.4332e-05 | 4.2747e-05 | 4.1657e-05 | 4.776e-05 | 4.1744e-05 | 4.0356e-05 | 3.9094e-05 | 3.7247e-05
LaB6 | 4.086e-05 | 3.555e-05 | 3.6631e-05 | 3.2256e-05 | 3.2046e-05 | 2.9486e-05 | 2.7039e-05 | 2.8325e-05 | 2.4266e-05 | 2.2942e-05 | 2.183e-05 | 2.0947e-05 | 1.9323e-05 | 1.8752e-05 | 1.7533e-05 | 1.7465e-05 | 1.5575e-05 | 1.4985e-05 | 1.5869e-05
パルスレーザー 200μJ@266nm, 10Hz
=> 2.5 nC emission
10-4
10-5
LaB6
Carbon
Oxigen
SEM-EDX
Ir5Ce
Carbon
SEM-EDX
No oxidization is observed

## Slide 23: フォトカソード材料に関して
【イリジウムセリウム化合物】
【カソード材料の改善点】
融点 | > 1900 ℃
仕事関数 | 2.57 eV
利点① | 大気中で安定
利点② | イオン衝撃に高耐性
利点③ | 表面汚染に高耐性
【光電子放出特性】
量子効率@266nm,RT : 1.54×10-4
1/e寿命 : > 2 year (A1 RF gun)
表面に量子効率の空間分布有り
→ ビーム品質の悪化につながる
【要素技術開発の方向性】
単晶で晶析 → 単結晶成長
高量子効率化

## Slide 24: フォトカソード材料の開発状況（多結晶）
【成分組成の最適化】
高量子効率化を目指して、
IrとCeの成分組成の最適化を実施。
(1) これまで製作の組成 ： Ir5Ce, Ir7Ce2
(2) 新たに製作の組成 : Ir3Ce , Ir2Ce
（セリウムリッチ組成）
【量子効率測定結果】
Ce比率が多くなるにつれて、量子効率が向上
→ Ir2Ceが最大の量子効率。
Ir2Ceの表面状態を分析中
Ir2Ceの寿命測定実施中
【材料開発について】
神戸大学・菅原氏のご協力で新組成の材料開発を実施。
小型テトラアーク炉を用いたアーク溶解を用いた製造方法を採用。

## Slide 25: フォトカソード材料の開発状況（単結晶）
Ir2Ce
Ir3Ce
Ir7Ce2
Ir5Ce
(1)
(2)
Ce-Ir Phase Diagram
神戸大学・菅原氏のご協力を得て、チョクラルスキー法によるIrCe単結晶引き上げ試験を実施
【単結晶IrCe】
【単結晶成長過程】
【今後の研究開発方針】
結晶表面の量子効率の空間分布測定
RF電子銃で利用可能な大口径単結晶の製作
量子効率が最大となる結晶方位の同定

## Slide 26: Phase II 運転に向けて
【多結晶Ir7Ce2材】
【多結晶Ir2Ce材】
利点
高量子効率 ： 3.87 ×10-4
問題点
劈開性による加工の困難さ
→ カソードロッドへの冷やしバメ
加工困難
1/e寿命が未知
利点
1/e寿命が2年以上
RF gunでの運用実績（多）
問題点
多少量子効率の空間分布有り→ビーム品質に影響
＊QTWSC-gunでの使用母材
【カソード材料の選択】
Phase IIでは、目標電荷量が少ないため空間電荷効果の影響小
→ 電子ビームをRF-gunから長期安定供給できることを最優先。
十分な運用実績があるIr7Ce2を採用。Ir2Ceはローカル測定を徹底する予定。

## Slide 27: A1レーザー関連

## Slide 28: RF電子銃用レーザーシステム
IrCe カソード用のパルスエネルギー
  500 mJ @ 266nm × 50 Hz, 2バンチ (96ns間隔)
Phase-II 2nC 向け (2017.10～)
  位置安定度 / プロファイルの改善
    レーザーの光路の真空ダクトの改善
    結晶の交換 / 再調整
    大口径増幅モジュールの使用 (２列目)
    モニター系の増強 (結晶のダメージ等)
  長期運転のための ２重化
    発振器 : 商用発振器(MENLO x 2(1台は12月～))と自作発振器
    増幅器 : ２列のNd:YAG の増幅器 (2列目に VCSEL タイプの長寿命LDを採用)
Phase-III 5nC 時間構造制御
  Yb ディスクレーザー
  Chirped Pulse Amplification の導入

## Slide 29: Properties of laser medium
LD Pump
(808nm)
Nd:YVO4
Nd:YAG
SHG(532nm) 40%
FHG(266nm) 20%
5HG(213nm) 3%
τ～200μs, 40%
Nd-doped
Yb-doped
Ti-doped
LD Pump
(941/976nm)
Yb-glass
Yb:YAG
Yb:BOYS
1064nm
808nm
941/976nm
1040nm
τ～900μs, 40%
Pump
(808nm)
Nd:YAG
SHG
40%
1064nm
808nm
Ti:Sapphire
532nm
800nm
τ～3μs, 40%
τ=200μs, 40%
○ ４準位レーザーで閾値が低い
○ 808nm 高出力LDが利用可
○ 大型結晶も製造可能
× 狭帯域 → 波形制御は不可能
○ 広帯域 => 波形制御が可能
○ 長い蛍光寿命 => 高出力化
○ ファイバーレーザーの安定性
○ 量子効率が高い
× ASE が起きる
× ３準位で閾値が高い => ディスクレーザー
○ 超広帯域
○ 非常に高いダメージ閾値
× クロスセクションが小さい
× 短い蛍光寿命 => Qスイッチレーザーが励起に必要
Pump
TWレーザーは Ti-Sapphire
SHG(520nm) 40%
FHG(260nm) 20%
5HG(208nm) 3%
SHG(400nm) 40%
THG(266nm) 20%
FHG(200nm) 10%
A-1 地上レーザーハット
A-1 地下レーザーハット

## Slide 30
Nd:YAGレーザーシステム (A-1地上) の発振器 / 増幅器 ２重化
Grating stretcher
(Transmission)
SOA pulse picker
Yb single mode
fiber amp
Wavelength selection
Center:1064nm
FWHM:0.5nm
Repetition frequency
10.38 MHz
EO module
pulse picker
Repetition frequency 1-25Hz
SHG
1064nm oscillator
(ANDi type)
Yb single mode
fiber amp
Repetition frequency
114.24MHz
Menlo oscillator
(Commercial)
λ:1015〜1055nm
1064nm generation
(SPM effect)
Menlo oscillator
(Commercial 12月)
λ:1025〜1065nm
MEMS
switch
ASE rejection
grating pair
SHG
RF GUN
2nd
Nd:YAG amplifier Line
Nd:YAG amplifier Line
FHG
Nd:YAG
DPSS amplifier
φ2mm
Nd:YAG
DPSS amplifier
φ2mm
Pockels cells
Nd:YAG
DPSS amplifier
φ4mm
Nd:YAG
DPSS amplifier
φ4mm
Single or Double Bunch selection
2 pass
2 pass
2 pass
2 pass

## Slide 31
既存の MENLO 発振器→1064nm 生成
Self Phase Modulation (SPM)
1064nm
Menlo oscillator
(Commercial)
λ:1015〜1055nm
Grating pair
(Dispersion
compensation)
Band pass filter
YDFA
Self Phase Modulation (SPM) を
Yb-Fiber中で起こしつつつ増幅

## Slide 32: 2倍波でのレーザーのビーム特性
Pulse width:
~17 ps
ビームプロファイル(現在)
Pulse width:
~15 ps
ANDi
Oscillator
MENLO + SPM
ビームプロファイル(春運転時)

## Slide 33: VCSELタイプの Nd:YAG DPSS Moduleへの置換
VCSEL タイプの LD の特徴
温度変化による影響が LD bar の 1/5
超長寿命(20G shot ⇔ 従来のLD bar は1G shot)
狭帯域(1nm幅)で Nd の808nm 励起にフィット

## Slide 34: プロファイル改善のための空間フィルター

## Slide 35: Phase-III 用 Yb:YAG レーザー

## Slide 36: Yb:YAG ディスクレーザー増幅器
LD
1pass
10-15pass
Yb:YAG結晶のインジウム接合
Yb:YAG 室温接合 (中央大学の協力)
マルチパスによる高ゲイン増幅
Wavelength (nm)
gain
Chart: 

## Slide 37: Yb:YAG ディスクレーザー増幅器(冷却最終段)
冷却の効果
準３準位の吸収の低減
熱伝導率が向上
屈折率の温度依存性が低減 => 増幅率の向上 熱レンズの抑制

## Slide 38: Schedule
Phase-II
  A-1 地上レーザー
    ２重化されたレーザー : 発振器 / Nd増幅器
    空間プロファイルの改善 / 光伝送系の改善
  カソードの量子効率の均一化
Phase-III
  A-1 地下の Yb:YAG ディスクレーザー => 高出力 / 時間構造制御

## Slide 39: 今後の開発項目
Phase-II
  電荷量、エミッタンスの改善
    レーザープロファイルの改善
    カソードの量子効率の均一化
  長期安定性
    新規に導入したレーザー光路の評価
    RF空洞の改良 (カソードの熱コンタクト、空洞の改良)
Phase-III
  レーザーの時間構造制御 (CBG による伸長 / 圧縮 + 波長分布制御方法)